2023年安康市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽样数量：2袋（每袋不少于1kg）/2桶（每桶不少于1kg）/4支（每支不少于300mL）。其中检验样品1袋/1桶/2支，备用样品1袋/1桶/2支。

2 检验依据

表2 胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量/总挥发性有机物 | GB 33372-2020 HG/T 2492-2018 GB 18583-2008 |
| 2 | 外观 | GB 16776-2005 GB/T 14683-2017 |
| 3 | 下垂度 | GB/T 13477.6-2002 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶

GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合×××技术要求，依据《2023年安康市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品未发现不合格。

2.经抽样检验，××项目不符合×××技术要求，依据《2023年安康市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。