2023年安康市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌法产生。

抽样数量：按表1、表2、表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501～1000 | 1001～2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹类产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) |
| --- | --- |
|  | ≤50响/(挂、卷) | 51～500响/(挂、卷) | 501～2000响/(挂、卷) | ＞2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花类产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |
| --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |
|  | ≤20 | 21～50 | ＞50 |
|  | 单筒内径（mm） |
|  | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 | ＞30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2  检验依据

表4 组合烟花产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | GB 10631-2013 |
| 2 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 3 | 部件 | 引燃装置引火线 | GB 10631-2013 |
| 4 |  | 引燃装置引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引燃装置引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 6 | 结构和材质 | GB 19593-2015 |
| 7 | 主体稳定性 | GB 19593-2015 |

表5 爆竹类产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | GB 10631-2013 |
| 2 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 3 | 部件 | 部件牢固性 | GB 10631-2013 |
| 4 |  | 引燃装置 | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 手持部位 | GB 10631-2013 |
| 6 | 结构和材质 | GB 10631-2013 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 结论用语

1．经抽样检验，所检项目符合××××技术要求，依据《2023年安康市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品未发现不合格。

2.经抽样检验，××项目不符合××××技术要求，依据《2023年安康市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。