前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由安康市农业科学研究院提出。

本文件由安康市农业农村局归口。

本文件起草单位：安康市农业科学研究院、陕西科技大学、安康市富硒产品研发中心、陕西安康硒谷明珠生物科技开发有限公司。

本文件主要起草人：唐晓东、李瑜、孙莹莹、高海娜、贾玮、马俊、成群、张立君、夏曾润、郭强。

本文件由安康市农业科学研究院负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：安康市农业科学研究院

电话：0915-3616584

地址：陕西省安康市汉滨区恒口大道一号

邮编：725000

富硒雪魔芋加工技术规程

范围

本文件规定了富硒雪魔芋的术语定义、原辅料要求、加工工艺和技术要求。

本文件适用于富硒雪魔芋的生产加工。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

NY/T 494-2010 魔芋粉

DB61/T 382.6-2018 魔芋标准综合体 第6部分：魔芋干

DB61/T 382.5-2018 魔芋标准综合体 第5部分：商品魔芋

GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

DBS61/ 0020-2019 食品安全地方标准 魔芋制品

DB61/T556-2018 富硒含硒食品与相关产品硒含量标准

GB/T 23734-2009 食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求

GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB/T 41811-2022 魔芋凝胶食品质量通则

3 术语和定义

富硒雪魔芋

以饮用水、鲜魔芋或魔芋干或魔芋粉为主要原料，经过清洗、切片、磨浆或粉碎、膨化、成型、冷却、冷冻、解冻、脱水等工艺生产出的硒含量≥0.15mg/kg的魔芋凝胶食品。

4 原辅料要求

4.1 原料要求

4.1.1 鲜魔芋应符合DB61/T 382.5-2018的规定。

4.1.2 魔芋干应符合DB61/T 382.6-2018的规定。

4.1.3 魔芋粉应符合NY/T 494-2010魔芋粉的规定。

4.1.4 加工饮用水应符合GB 5749的规定。

4.2 辅料要求

加工中使用的加工助剂应符合GB 2760-2014的规定。

4.3 食品接触材料

与食品接触的蒸煮膜、蒸盘、包装袋等食品接触材料应符合GB 4806.1-201的规定。

5 加工企业要求

5.1 小作坊应符合GB/T 23734-2009的管理规定。

5.2 生产企业应符合 GB 14881-2013的规定

6 加工工艺

6.1 工艺流程

6.1.1 鲜魔芋加工雪魔芋的工艺流程

加工工艺流程见图1。

鲜魔芋    清洗   切片   磨浆   膨化   成型  冷却  冷冻  解冻  脱水   分选、包装、入库

图1 鲜魔芋加工雪魔芋工艺流程

6.1.2 魔芋干加工雪魔芋的工艺流程

加工工艺流程见图2。

魔芋干  粉碎   膨化   成型  冷却  冷冻  解冻  脱水   分选、包装、入库

图2 魔芋干加工雪魔芋工艺流程

6.1.3 魔芋粉加工雪魔芋的工艺流程

加工工艺流程见图3。

魔芋粉   膨化   成型  冷却   冷冻  解冻  脱水   分选、包装、入库

图3 魔芋粉加工雪魔芋工艺流程

6.2 技术要求

6.2.1 清洗

将鲜魔芋球茎除去芽、根后放在清洗去皮机中清洗、去皮。

6.2.2 切片

将清洗、去皮后魔芋的放入离心式切片机动中切成5mm-10mm的片。

6.2.3 磨浆

按照1：2的比例将魔芋块与水加入磨浆机进行磨浆，磨成细匀的浆液。

6.2.4 粉碎

按规定称好的每次加料量的芋干均匀地投入到魔芋粉加工机料斗内进行粉碎加工成魔芋粉。

6.2.5 膨化

按照1：5：30的比例将魔芋粉、食用碱、热水（90℃）充分混合并搅拌均匀后，保温条件下静置1h，让魔芋精粉完全膨化溶胀。

6.2.6 成型

迅速将锅内混合物倒入固定形状的成型机内。

6.2.7 冷却

成型后的雪魔芋捞出置于阴凉通风处自然冷却。

6.2.8 冷冻

自然冷却后的雪魔芋放入冻库进行冷冻-8℃至～-17℃，时间为24-36h。

6.2.9 解冻

在常温状态下自然解冻至雪魔芋块内的冻冰完全溶化。

6.2.10 脱水

将完全解冻的雪魔芋放入离心机脱水5min。

6.2.11 分选、包装、入库

脱水后的雪魔芋经整理、分选后定量包装入库，包装用纸和标签分别符合GB 4806.1-2016和GB 7718-2011规定。

# Text boxes

安康市市场监督管理局 发布

2022-xx-xx实施

2022-xx-xx发布

富硒雪魔芋加工技术规程

DB6109/T xxx—2022

DB6109

安康市地方标准

ICS

备案号：